## Slide 1
객체 인식 기반 쓰레기 자동 분리수거장
- 연구 노트 (2)
Team 2 (GPT)
명세민, 최규원, 최문경

## Slide 2
이 주의 주요 개발 내용

## Slide 3
주요 개발 내용
아두이노와 PC 사이 통신 구축 및 테스트
TCP/IP 프로토콜을 이용한 컴퓨터와의 통신
◆ NodeMCU와 PC를 네트워크로 연결

## Slide 4
주요 개발 내용
◆ PC에서 객체를 감지한 후, 해당 객체의 종류에 따른 신호를 아두이노로 전송
→ 전송된 신호 값에 따라 분기하여 LCD와 서보 모터를 제어

## Slide 5
주요 개발 내용
아두이노와 PC 사이 통신 구축 및 테스트
인식한 물체의 분류에 따른 제어: LCD 디스플레이
◆ DFRobot사의 LCD Keypad shield V2.0 모듈 사용
◆ LCD 모듈에서 사용하지 않는 0~3번 디지털 단자 부분의 더미 핀을 제거 후 NodeMCU와 케이블로 연결
→ 수신한 신호에 따라 물체 정보를 표시할 수 있도록 개조

## Slide 6
주요 개발 내용
아두이노와 PC 사이 통신 구축 및 테스트
인식한 물체의 분류에 따른 제어: LCD 디스플레이 및 서보 모터 회전
◆ 9V 배터리를 통해 전원을 모터에 직접 공급할 경우 발열 발생
→ 다른 아두이노를 통해 모터에 전력을 공급하고 NodeMCU와 아두이노를 연결하는 방식으로 변경

## Slide 7
주요 개발 내용
시스템 디자인(외형) 결정
적절한 제품 선정 및 구매
◆ 분류할 쓰레기들이 충분히 들어갈 수 있는 용량의 휴지통
◆ 서보모터로 뚜껑 제어가 가능한 휴지통
선정 제품[스윙 휴지통] 및 500ml물병과 크기 비교

## Slide 8
주요 개발 내용
시스템 디자인(외형) 결정
자동 개폐장치 설계
◆ 복잡하지 않게 설계 (오작동 방지)
◆ 정략적 목표 중 “3. 개폐 각도”의 개발 목표 성능 수준 만족하도록 설계
정략적 목표 항목

## Slide 9
주요 개발 내용
시스템 디자인(외형) 결정
뚜껑 뒤쪽에 서보모터 부착
서보모터 날개에 실을 연결하여 뚜껑 안쪽에 부착

## Slide 10
주요 개발 내용
시스템 디자인(외형) 결정
개폐 모습

## Slide 11
주요 개발 내용
객체 인식 모델 학습 및 테스트
객체 인식 모델 학습용 데이터 라벨링
◆ ‘Roboflow‘ 서비스 이용하여 데이터 라벨링 → 페트, 캔, 비닐 각각 150개씩 총 450개의 데이터 라벨링

## Slide 12
주요 개발 내용
페트병 라벨링의 예시

## Slide 13
주요 개발 내용
캔 라벨링의 예시

## Slide 14
주요 개발 내용
비닐 라벨링의 예시

## Slide 15
주요 개발 내용
객체 인식 모델 학습 및 테스트
데이터 라벨링 결과
◆ 라벨링 완료된 데이터의 예시, yolo에 호환되는 포맷으로 박스의 좌표 저장
◆ 맨 앞의 값(2)은 페트, 캔, 비닐 중 어떤 것인지를 의미,
◆ 뒤의 네 값은 각각 박스의 x중앙값, 박스의 y중앙값, 박스의 너비, 박스의 길이

## Slide 16
주요 개발 내용
객체 인식 모델 학습 및 테스트
라벨링한 데이터를 사용하여 모델 학습 및 결과
◆ 결론: 실패
→ 추정 원인: 데이터의 수 부족
◆ 비닐을 캔이라고 예측하며, 옆의 다른 비닐과 페트병은 예측 못함
◆ 추정 원인: 데이터의 수 부족

## Slide 17
다음 주 개발 예정 내용

## Slide 18
개발 예정 내용
전력 공급 문제 해결
◆ 1.5V 건전지 4개를 장착 가능한 홀더를 구매 USB 케이블로 전원을 공급하는 등 모터에 안정적인 전원 공급 가능한 방법을 찾아 문제 해결
더 많은 데이터 수집
◆ 기존에 이미 라벨링된 대규모 데이터 사용
◆ 대략 160만 건의 annotation(≒라벨)이 달린 대규모 데이터 사용

## Slide 19
개발 예정 내용
더 많은 데이터 수집: 문제점
◆ 페트, 비닐, 캔 외에도 수 많은 데이터가 존재 → 페트, 비닐, 캔 만 추출하여 사용

## Slide 20
개발 예정 내용
더 많은 데이터 수집: 데이터 구조
◆ 이미지 – 이미지에 대한 정보를 담은 json 파일이 쌍으로 존재
→ 각 json 파일에 이미지에 대한 데이터 (쓰레기 종류, 박스의 좌표, 이미지의 해상도 등)가 담겨있으므로, 해당 json 파일을 읽은 다음 YOLOv8에 대응되는 포맷으로 변환

## Slide 21
개발 예정 내용

## Slide 22
개발 예정 내용
◆ json 파일의 class_name, annotation.coord, resolution 이용
◆ class_name: 페트, 비닐, 플라스틱인지 체크하여 해당 정보만 추출
◆ annotation, resolution: box의 좌표 정보와 해상도 정보 이용해 Yolo 학습에 맞는 형태로 값을 저장

## Slide 23
Thank you
Team 2